ПАСПОРТ № ___1___

(заполняется согласующим органом)

НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ

фасадов зданий, сооружений, их частей.

ОБЪЕКТ

ТОРГОВО-ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ

АДРЕС ОБЪЕКТА

Г. ПЕНЗА, ОКТЯБРЬСКИЙ Р-ОН, УЛ.МОСКОВСКАЯ, Д. 32

ЗАКАЗЧИК

Иванов Иван Иванович

г. Пенза, ул. Лизюкова, д. 1, кв. 1

тел.: 11-11-11

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «Проектная организация»

г. Пенза, ул. Проектная, д. 1

тел.: 32-32-32

СОГЛАСОВАНО:

__________(заполняется согласующим органом)_________

подпись, печать

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел 1. Описание объекта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-11.стр.

  - Сведения об объекте

  - Ситуационный план (фрагмент адресной схемы) расположения объекта

  - Копия топографического плана в М 1:500 с границей участка размещаемого объекта

  - Описание существующего внешнего вида здания, сооружения. Фотографический материал существующего внешнего вида здания, сооружения

  - Описание отдельных элементов фасадов объекта

Раздел 2. Проект наружной отделки фасадов объекта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-16 стр.

  - Таблица отделки фасада

  - Графическое изображение цветового решения фасада объекта

  - Перспективное графическое изображение с элементами обустройства фасада объекта

  - Графическое изображение развертки фрагмента улицы

|  |  |  |  |  |  | Г. ПЕНЗА, ОКТЯБРЬСКИЙ Р-ОН, УЛ.МОСКОВСКАЯ, Д. 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док | Подп. | Дата |  |
| Архитектор |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |
| Исполнил |  |  |  |  |  | 1 | 16 |
|  |  |  |  | Содержание альбома | ООО «Проектная организация» |

Раздел 1. Описание объекта

1.1. Сведения об объекте

| 1. Годы постройки | Нач. ХIХ в. |
| --- | --- |

| 2. Автор |  |
| --- | --- |

| 3. Архитектурный стиль | Ценная историческая застройка |
| --- | --- |

| 4. Количество этажей | Два этажа |
| --- | --- |
| 5. Функциональное назначение здания* | Гражданское общественное здание |

*Основные типы зданий по назначению подразделяют на гражданские (жилые и общественные), промышленные (производственные, обслуживающие, вспомогательные).

1.2. Ситуационный план (фрагмент адресной схемы) расположения объекта

1.3. Топографическая схема участка М 1:500 (с обозначением объекта)

1.4. Описание существующего внешнего вида здания, сооружения

Фасад 1 (восточный)

| Дата обследования | Общее описание объекта (кровля, стены, архитектурные элементы и др.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 19 марта 2016 г. | 1 Лицевой фасад здания (восточный), выходящий на ул. Московскую оштукатурен и покрашен. Крыша вальмовая, покрытие - листовое металлическое с покраской в зеленый цвет (краска сохранена частично, основное поле покрытия ржавое). Первый этаж фасада частично окрашен в розовый цвет с белыми элементами, частично полностью белый. Второй этаж фасада окрашен терракотовой краской с белыми элементами. Архитектурным декором фасад здания разделен на две части по горизонтали. Архитектурный стиль здания можно определить как классический, с пилястрами, лепниной, наличниками вокруг оконных проемов и сандриками. Цоколь окрашен серой краской, частично сохранился руст. По центру фасада расположен вход. Дверной переплет выполнен из ПВХ профиля белого цвета. Завершение оконных проемов всех окон второго этажа и трех окон справа от входа на первом этаже – лучковое арочное. Три окна слева от входа на первом этаже прямоугольные, переплеты выполнены из белого ПВХ профиля без делений. Переплеты окон справа от входа деревянные, окрашенные в белый цвет. Оконные переплеты второго этажа деревянные, окрашены в серый цвет. | Общее состояние неудовлетворительное. Необходимо выполнить проект реконструкции фасада с восстановлением утраченных элементов, деталей и оформлением входной группы. |

ФОТО

Фасад 2 (южный)

| Дата обследования | Общее описание объекта (кровля, стены, архитектурные элементы и др.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 19 марта 2016 г. | 2 Боковой фасад здания (южный): первый этаж оштукатурен и окрашен розовой фасадной краской, второй этаж окрашен терракотовой краской по кирпичу. На втором этаже фасада четыре оконных проема (завершение – лучковая арочная кирпичная кладка), три из которых заложены кирпичной кладкой. Переплет окна деревянный окрашен в серый цвет. | Общее состояние неудовлетворительное. Необходимо выполнить проект реконструкции фасада с восстановлением утраченных элементов, деталей. |

ФОТО

Фасад 3 (западный)

| Дата обследования | Общее описание объекта (кровля, стены, архитектурные элементы и др.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 19 марта 2016 г. | 3 Дворовый фасад здания (западный) двухэтажный, первый этаж – цокольный. Часть цокольного этажа на 1/3 от правого края фасада оштукатурена, частично окрашена белой краской, темно-серой и розовой. Фрагментарно штукатурка не окрашена. Второй этаж выполнен в кирпичной кладке из красного кирпича без покраски. На стенах фасада имеются выбоины, крупные сколы. Карниз выполнен из кирпича (без покраски). Декоративные элементы карниза сколоты, местами утрачены полностью. В центральной части фасада размещен вход на второй этаж. Ступени и крыльцо входа выполнены из бетона, впереди имеется забетонированная площадка. Перила и стойки козырька металлические, окрашены в коричневый цвет. Козырек имеет скатную крышу, покрыт металлическим листом (не окрашен). Обшивка потолка и боковинок козырька выполнена из деревянных досок, окрашенных светло-синей краской (практически вся стерта). Левее входа на второй этаж размещены два отдельных входа в цокольный этаж. Подпорные стенки и ступени выполнены из бетона и кирпича. Навесы (стойки, направляющие) над входами выполнены из металла. Покрытие навесов выполнено из профлиста. На втором этаже пять оконных проемов (завершение – лучковая арочная кирпичная кладка). Переплеты окон деревянные окрашены в светло-синей краской (практически вся стерта). В цокольном этаже два квадратных окна, переплеты из ПВХ профиля. | Общее состояние неудовлетворительное. Необходимо выполнить проект реконструкции фасада с восстановлением утраченных элементов, деталей и оформлением входных групп. |

ФОТО

1.5. Описание отдельных элементов фасадов объекта

1. Лицевой (восточный)

| N п/п | Описание отдельных элементов фасада и их параметров | Оценка состояния | Описание состояния элементов фасада |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Количество этажей |  | два |
|  | С мансардой |  |  |
| 2 | Стены (лицевые, дворовые, брандмауэры, проездные арки, эркеры, галереи, башни) | Неуд. | Имеются сколы, подтеки |
|  | Длина фасада |  | 19,3м |
|  | Высота фасада |  | 7м |
| 3 | Окраска фасада (с указанием материала) |  | Краска фасадная |
|  |  |  | Колер 1 этаж – терракотовый Колер 2 этаж - розовый |
| 4 | Внешнее декоративное убранство (описание) |  |  |
| 4.1 | Архитектурный декор (с указанием материала) | Неуд. | Штукатурка с последующей окраской. Имеются сколы, местами элементы утрачены полностью. |
|  | Карнизы | Неуд. | Имеются крупные сколы. Окрашен в тон второго этажа. |
|  | Профилированные тяги | Неуд. | Имеются сколы, местами элементы утрачены полностью. Окрашены в белый цвет (1 эт.) и в тон второго этажа. |
|  | Сандрики | Неуд. | Имеются крупные сколы. Окрашен в тон второго этажа. |
|  | Наличники | Неуд. | Имеются мелкие сколы, неровности, подтеки. Окрашены в белый цвет. На 3-х окнах 1 эт., слева от входа и на дверном проеме удалены полностью. Наличник первого правого окна на 1 этаже имеет прямоугольное завершение, все остальные наличники на 1-2 этажах – арочное завершение. |
|  | Дверные, оконные, воротные откосы | Уд. | Имеются неровности. Окрашены в белый цвет. |
|  | Пилястры | Неуд. | Имеются сколы, неровности. Окраска в тон этажа. Левая пилястра на высоте первого этажа утрачена полностью. |
|  | Другие элементы декора | Неуд. | Декоративный поясок, делящий фасад по горизонтали пополам окрашен в тон 2-го этажа. |
| 5 | Кровля | Неуд. | Кровля вальмовая |
|  | Длина по фасаду |  | 19,8 м |
|  | Высота по фасаду |  | 3,0м |
|  | Материал отделки (покрытия) |  | Металлический лист с покраской в зеленый цвет (краска сохранена частично, основное поле покрытия ржавое) |
| 7 | Облицовка цоколя, цокольного этажа | Неуд. | Рустовка местами утрачена. В окраске имеются вкрапления различных оттенков серого. Штукатурка неровная. |
|  | Материал |  | Штукатурка с последующей окраской. |
|  | Длина |  | 19,3м |
|  | Высота |  | Переменная (max 1,5м — в правой части фасада) |
| 10 | Переплеты | Неуд. | 2 эт. – одинаковый рисунок (горизонтальной перемычкой разбиты на 2 части, нижняя часть разбита на 2 части вертикальной перемычкой); 1 эт. – (слева от входа) без рисунка, (справа от входа) первое от входа окно разбито на 4 части горизонтальными перемычками, нижняя из которых разбита на 3 части вертикальными перемычками. Два других окна имеют рисунок, идентичный переплетам 2 этажа. |
|  | Количество |  | 2 эт. – 7 шт.; 1 эт. – (слева от входа) 3 шт., (справа от входа) 3 шт. |
|  | Размер |  | 1,5х2м |
|  | Материал |  | 2 эт. – деревянные; 1 эт. – (слева от входа) белый ПВХ профиль, (справа от входа) деревянные |
|  | Характер отделки |  | 2 эт. – окрашены серой масляной краской; 1 эт. – (справа от входа) окрашены белой масляной краской |
| 11 | Двери | Хор. |  |
|  | Количество |  | Двухстворчатая дверь с одним полным полотном. |
|  | Размер |  | 1,2х2,1 м. |
|  | Материал |  | Профиль ПВХ со стеклянным заполнением в верхней части |
|  | Общая площадь |  | 2,5 м. |
| 14 | Флагодержатели, решетки и другие металлические декоративные элементы |  |  |
|  | Количество |  | Флагодержатель (1 шт.) справа от входа |
|  | Материал |  | металл |
|  | Материал отделки |  | Окрашен в цвет стен 1-го этажа |
| 15 | Водосточные трубы, отметы, воронки |  |  |
| 15.1 | Водосточные трубы | Неуд. | У правой трубы отсутствует нижняя часть |
|  | Количество |  | 2 шт. |
|  | Диаметр |  | 12см |
|  | Погонаж |  | 6,6м |
| 15.2 | Отметы | Неуд. | Отсутствует на правой трубе |
| 15.3 | Воронки | Уд. |  |
|  | Материал отделки |  | Металл оцинкованный. Левая труба окрашена в тон первого этажа на его высоту. |
| 16 | Окрытие горизонтальных тяг и архитектурных деталей |  |  |
|  | Материал: |  |  |
|  | Желоба | Неуд. | Оцинкованный металл. |
|  | Карниз |  | Оцинкованный металл. |
|  | Пояски |  | Отсутствует. Сохранился фрагмент над левой частью пояска над первым этажом в виде желоба из оцинкованного металла. |
|  | Подоконники | Уд. | Металл окрашенный. На окнах справа от входа отсутствуют |
| 17 | Козырьки и навесы | Уд. |  |
|  | Количество |  | Козырек арочной формы. Крепление к стене. |
|  | Материал |  | Металлическая кованая конструкция с покрытием из листового железа. |
|  | Материал отделки |  | Окрашен в черный цвет. |
| 22 | Вывески, реклама |  | В средней части здания размещена рекламная вывеска (8х0,6м), крепится к стене. |
|  | Количество |  | 1 шт. |
| 23 | Знаки адресации |  | В правой части фасада, в уровне 1 этажа |
| 24 | Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Осветительные приборы |  | Декоративный светильник на козырьке (1шт) |
| 25 | Художественная подсветка фасадов |  | Отсутствует. |

2. Боковой (южный)

| N п/п | Описание отдельных элементов фасада и их параметров | Оценка состояния | Описание состояния элементов фасада |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Количество этажей |  | два |
| 2 | Стены (лицевые, дворовые, брандмауэры, проездные арки, эркеры, галереи, башни) | Неуд. | Имеются сколы, подтеки, неоднородность окраски. |
|  | Длина фасада |  | 11,4м |
|  | Высота фасада |  | 7м |
|  | Материал отделки стен: штукатурка, терразитовая штукатурка, естественный камень, кирпич, керамическая плитка |  | Перый этаж - штукатурка с последующей покраской; Второй этаж – покраска по кирпичу |
| 3 | Окраска фасада (с указанием материала) |  |  |
|  | На момент составления паспорта |  | Колер 1 этаж – терракотовый Колер 2 этаж - розовый |
| 4 | Внешнее декоративное убранство (описание) |  |  |
| 4.1 | Архитектурный декор (с указанием материала) | Неуд. | Покраска по кирпичу. Имеются сколы, неоднородность окраски. |
|  | Карнизы | Неуд. | Кирпич не оштукатуренный, окрашен в тон стен второго этажа. Нижняя профилированная тяга карниза – дентикула (зубчик). |
|  | Профилированные тяги | Неуд. | Валик над линией первого этажа оштукатурен, окрашен в тон стен первого этажа. Полочка под окнами второго этажа местами имеет крупные выбоины, окрашена в тон стен второго этажа по кирпичу. Оба элемента обрываются, не доходя 1 м. до левого края фасада. |
|  | Дверные, оконные, воротные откосы | Неуд. | Присутствуют у трех заложенных окон. Имеются неровности. Окрашены в тон стен второго этажа по кирпичной кладке. |
|  | Другие элементы декора | Неуд. | Поясок (без декоративных элементов), делящий фасад по горизонтали пополам окрашен в тон стен 2-го этажа по кирпичу. |
| 5 | Кровля | Неуд. | Кровля вальмовая |
|  | Длина по фасаду |  | 12,4 м |
|  | Высота по фасаду |  | 3,0м |
|  | Материал отделки (покрытия) |  | Металлический лист с покраской в зеленый цвет (краска сохранена частично, основное поле покрытия ржавое) |
| 10 | Переплеты | Неуд. | 2 эт. –рисунок окна идентичен рисунку лицевого фасада (горизонтальной перемычкой разбиты на 2 части, нижняя часть разбита на 2 части вертикальной перемычкой); |
|  | Количество |  | 2 эт. – 1 шт. (еще 3 окна заложены кирпичной кладкой); |
|  | Размер |  | 1,5х2м |
|  | Материал |  | 2 эт. – деревянные; |
|  | Характер отделки |  | 2 эт. – окрашены серой масляной краской; |
| 16 | Окрытие горизонтальных тяг и архитектурных деталей |  |  |
|  | Материал: |  |  |
|  | Желоба | Неуд. | Металл ( окрашен зеленой краской в тон покрытия крыши) |
|  | Пояски |  | Отсутствует. |
|  | Подоконники |  | Отсутствуют. |
| 21 | Отмостка | Уд. |  |
|  | Материал |  | Бетонная, шириной 70 см. |
| 22 | Вывески, реклама |  | В средней части имеется информационная табличка -указатель размером 50х40 см. |

3. Дворовый (западный)

| N п/п | Описание отдельных элементов фасада и их параметров | Оценка состояния | Описание состояния элементов фасада |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Количество этажей |  | Два (один из них цокольный) |
| 2 | Стены (лицевые, дворовые, брандмауэры, проездные арки, эркеры, галереи, башни) | Неуд. | Имеются крупные сколы, выбоины в кирпичной кладке, подтеки, неоднородность окраски. |
|  | Длина фасада |  | 19,3м |
|  | Высота фасада |  | 5,7м |
|  | Материал отделки стен: |  | Второй этаж – кирпичная кладка из красного кирпича. |
| 4 | Внешнее декоративное убранство (описание) |  |  |
| 4.1 | Архитектурный декор (с указанием материала) | Неуд. | Кирпичная кладка. Имеются сколы, выбоины. |
|  | Карнизы | Неуд. | Кирпичная кладка. Нижняя профилированная тяга карниза – дентикула (зубчик). |
|  | Дверные, оконные, воротные откосы | Неуд. | Имеются на окнах цокольного этажа и дверных проемов. Материал отделки – грубая штукатурка без окраски. |
| 5 | Кровля | Неуд. | Кровля вальмовая |
|  | Длина по фасаду |  | 19,8 м |
|  | Высота по фасаду |  | 3,0м |
|  | Материал отделки (покрытия) |  | Металлический лист с покраской в зеленый цвет (краска сохранена частично, основное поле покрытия ржавое) |
| 7 | Облицовка цоколя, цокольного этажа | Неуд. | Цокольный этаж – штукатурка на 1/3 длины фасада с частичной окраской. Колер цокольного этажа – неоднородность окраски (присутствуют розовый, белый, темно-серый цвета) |
|  | Длина |  | 19,3м |
|  | Высота |  | 1,1м |
| 7.1 | Ступени | Неуд. |  |
|  | Количество |  | Крыльцо второго этажа - 5 ступеней; Крыльца цокольного этажа – 4 ступени |
|  | Материал |  | Крыльцо второго этажа - бетон без облицовки; Крыльца цокольного этажа – бетон без облицовки |
| 7.2 | Приямки | Неуд. |  |
|  | Количество |  | Цокольный этаж – 2 шт. |
|  | Материал |  | Кирпичные не оштукатуренные подпорные стенки (крыльцо слева), бетонные подпорные стенки без облицовки (крыльцо справа). |
| 10 | Переплеты | Неуд. | 2 эт. –рисунок окна идентичен рисунку лицевого фасада (горизонтальной перемычкой разбиты на 2 части, нижняя часть разбита на 2 части вертикальной перемычкой); Цокольный этаж – квадратная рама без делений. |
|  | Количество |  | 2 эт. – 5 шт.; Цокольный этаж – 2 шт. |
|  | Размер |  | 2 эт. - 1,5х2м, цокольный этаж – 1,5х0,8м |
|  | Материал |  | 2 эт. – деревянные; Цокольный этаж – ПВХ профиль. |
|  | Общая площадь |  |  |
|  | Характер отделки |  | 2 эт. – окрашены светло-синей масляной краской (сохранена фрагментарно). |
| 11 | Двери | Уд. |  |
|  | Количество |  | 2 эт. – 1 шт.; Цокольный эт. – 2 шт. |
|  | Размер |  | 0,9х2,1м |
|  | Материал |  | Металлические с отделкой из деревянных узких реек. |
| 13 | Ограждения (описание) | Уд. | Сварное металлическое ограждение и перила входной группы второго этажа несложного геометрического рисунка. |
|  | Размер |  | Высота - 1,1м |
|  | Материал |  | Выполнены из металлической трубы круглого сечения (Ф – 40). |
|  | Характер отделки |  | Окрашены в темно-коричневый цвет. |
| 15 | Водосточные трубы, отметы, воронки |  |  |
| 15.1 | Водосточные трубы | Уд. | Одна труба из оцинкованного металла, размещена с правого края фасада. |
|  | Количество |  | 1 |
|  | Диаметр |  | 12см |
|  | Погонаж |  | 5,3м |
| 15.2 | Отметы | Уд. | 1 шт. из оцинкованного металла. |
| 15.3 | Воронки | Уд. | 1 шт. из оцинкованного металла. |
| 16 | Окрытие горизонтальных тяг и архитектурных деталей |  |  |
|  | Желоба | Неуд. | Оцинкованный металл. Имеется над 1/3 длины фасада (начиная справа) и на козырьке второго этажа. |
|  | Подоконники |  | Отсутствуют. |
| 17 | Козырьки и навесы | Неуд. | 2 эт. – односкатный козырек; Цокольный эт. – односкатный навес. |
|  | Количество |  | Козырек 1 шт.; Навес 2 шт. |
|  | Материал |  | 2 эт. – покрыт металлом без покраски, боковины и потолок обшиты деревянными досками, покрашены светло-голубой масляной краской (сохранена фрагментарно); Цокольный эт. – покрытие из серого профлиста по металлическому каркасу. Каркас и стойки покрашены черной краской (на левом навесе), серой краской (на правом навесе). |
| 21 | Отмостка | Неуд. |  |
|  | Материал |  | Бетонная (ширина 40 см). |
| 22 | Вывески, реклама |  | На двери второго этажа информационная табличка. |
|  | Количество |  | 1 шт. |