Требования пожарной безопасности при реализации, распространении и использовании пиротехнических изделий.

Основные требования пожарной безопасности при реализации, распространении и использовании пиротехнических изделий регламентированы Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009г. №1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий»:

Реализацию пиротехнических изделий разрешается производить:

- в магазинах, отделах (секциях), обеспечивающих сохранность продукции,, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

При этом в здании магазинов, имеющих 2 этажа и более, специализированные отделы (секции) по продаже пиротехнических изделий должны располагаться на верхних этажах таких магазинов. Эти отделы (секции не должны примыкать к эвакуационным выходам.

При хранении пиротехнических изделий на объектах торговли:

-необходимо соблюдать требования инструкции (руководства) по эксплуатации изделий;

-запрещается на складах и в кладовых помещениях совместное хранение пиротехнической продукции и иными товарами (изделиями);

-запрещается размещение кладовых помещений для пиротехнических изделий на объектах торговли общей площадью торгового зала менее 25кв. метров;

- пиротехнические изделия на объектах торговли должны храниться в помещениях, отгороженных противопожарными перегородками. Запрещается размещать изделия в подвальных помещениях.

В процессе реализации пиротехнической продукции выполняются следующие требования безопасности:

-витрины с образцами пиротехнических изделий бытового назначения в торговых помещениях обеспечивают возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключают любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра;

-пиротехнические изделия бытового назначения располагаются не ближе 0,5 метра от нагревательных приборов системы отопления;

-в торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических изделий бытового назначения производится только в специализированных секциях продавцами-консультантами.

При продаже пиротехнических изделий:

продавец доводит до сведения покупателя информацию о подтверждении соответствия этих изделий установленным требованиям, о наличии сертификата или декларации о соответствии и по требованию потребителя знакомит его со следующими документами:

-копия сертификата, заверенная держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат;

-товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержание по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям.

Реализация пиротехнических изделий запрещается:

-на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях;

-лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение);

-при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с истекшим сроком годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия.

Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации завода-изготовителя. При этом инструкция должна содержать требования пожарной безопасности к такому пиротехническому изделию.

В соответствии с постановлением администрации города Пензы от 16.10.2013г. №1206 «Об организации торгового обслуживания на территории города Пензы в предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники» руководителям предприятий торговли, независимо от форм собственности в период подготовки и проведении праздничных мероприятий рекомендовано:

-назначить ответственное лицо за выполнением противопожарных требований по продаже пиротехнических изделий в объекте потребительского рынка;

-вывесить в торговых залах (отделах) на видном и доступном для потребителя месте информацию о требованиях пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий, в т.ч. о запрете продаж детям до 16 лет.