### Постановление администрации города Пензы от 18.03.2014 №278 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Суворова, Карпинского, Коммунистическая, Пугачева»

На основании ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31 Устава города Пензы, Генерального плана города Пензы, утвержденного решением Пензенской городской Думы от 28.03.2008 № 916-44/4, Правил землепользования и застройки города Пензы, утвержденных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5, постановления администрации города Пензы от 17.04.2013 № 371 «О подготовке проекта планировки территории, ограниченной улицами Суворова, Карпинского, Коммунистическая, Пугачева», протокола публичных слушаний от 13.01.2014, заключения по итогам публичных слушаний от 13.01.2014, опубликованного в газете «Муниципальные ведомости. Пенза» № 2 (115) от 17.01.2014, в целях обеспечения эффективного и рационального использования земель, на которые распространяются полномочия органов местного самоуправления города Пензы по их управлению,

### Администрация города Пензы постановляет:

- Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Суворова, Карпинского, Коммунистическая, Пугачева (прилагается).

- Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы в течение 7 дней с даты выхода настоящего постановления опубликовать проект планировки территории, ограниченной улицами Суворова, Карпинского, Коммунистическая, Пугачева, в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Пензы, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пензы, информационно- аналитический отдел администрации города Пензы

### Глава администрации города	Р.Б. Чернов

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации города

от «18» марта 2014 г.

№ 278

«Проект планировки территории, ограниченной улицами Суворова, Карпинского, Коммунистическая, Пугачева».

(Чертеж границ зон планируемого размещения объектов социально- культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, чертеж дорог, улиц, проездов, линий связи, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, план красных линий, положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения).

Количество листов: 11 л.

Положение об объектах капитального строительства федерального, регионального или местного значения

- Положения о характеристиках планируемого развития территории

Существующее положение

Рассматриваемый участок площадью 68,887 га расположен в Ленинском  районе г. Пензы и ограничен ул. Карпинского, ул. Суворова, ул. Коммунистическая, ул. Пугачева. Граница участка определена проектом.

На участке проектирования расположена в основном многоэтажная застройка от 5 до 9 этажей, новостройки этажностью 10-14 этажей, малоэтажные дома  частного сектора, а также гаражные кооперативы, территория ОАО «Зодиак» (бывший Гусиловский рынок), территория бывших авторемонтных мастерских, предприятия торговли, культуры, учреждения школьного и дошкольного образования. Территория бывших ремонтных мастерских согласно генеральному плану г. Пензы и  ППЗ г. Пензы относится к зоне Ж-3 и предназначена для многоэтажной жилой застройки.

Имеются зеленые насаждения. На участке нет исторических и культурных объектов, содержащихся в реестре мин. культуры, существующая застройка не является архитектурно-ценной. Рельеф рассматриваемой территории имеет явно выраженный уклон с юго-востока на северо-запад с перепадом высот около 7 м. Абсолютные отметки поверхности порядка 186,0м – 179 м.

Планировочные ограничения

- Охранные зоны сетей водопровода, канализации, связи, электроснабжения, газоснабжения.

- Санитарно-защитные  зоны существующих автостоянок.

Проектные предложения

Настоящим проектом предлагается уплотнение жилой застройки существующего микрорайона, а именно освоение условно принятых проектом  площадок №1 и№2. На площадке №1предполагается строительство многоквартирных многоэтажных  секционных  жилых домов в юго-западной части рассматриваемой территории( в районе ул. Малая Бугровка) и в северной части квартала( в районе ул. Карпинского), а также трех точечных многоэтажных домов и двух многоэтажных секционных домов в центральной части квартала в районе ул. Декабристов.

На площадке №2 предполагается строительство пяти жилых домов, в том числе двух многосекционных  многоэтажных домов, двух точечных домов, а также двух многосекционных многоэтажных домов с встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания, расположенных по ул. Карпинского.

Предлагаемые для строительства жилые дома располагаются на территориях существующей частной застройки (площадка №1), а также на территории  бывшего Гусиловского рынка (зона Ц-5) и ремонтных  мастерских, участок которых по ППЗ  г. Пензы переведены в зону Ж-3 (площадка №2). Проектом предлагается корректировка границ зон градостроительного зонирования г. Пензы, расположенных на участке проектирования: зоны Ц-5 и зоны Ж-3.

Проектируемая застройка является  завершением сложившейся застройки данного микрорайона.

Основные подъезды к территории вновь планируемого строительства, согласно проектных предложений будет осуществляться с магистральной улицы городского значения (ул. Карпинского) по существующим внутриквартальным улицам и далее по проектируемым проездам. По предложениям проекта планировки намечаются следующие мероприятия:

–	строительство  подъездов к новым жилым домам;

–	ремонт улиц местного значения, ведущих к новому строительству: пер.Дунаевский (от ул. Карпинского до пересечения с ул. Пионерской),  ул. Тимирязева (от пер.Дунаевский до проезда вдоль жилого дома №30а по        ул. Карпинского), участка ул. Малая Бугровка  от пересечения с ул. Карпинского до жилого дома 33 по ул. Карпинского;

–	расширение улицы местного значения и установление новых красных линий – ул. Пугачева;

–	организация новой улицы местного значения от ул. Коммунистической до ул. Суворова по существующим улицам Пионерская и Дунаевка с выездом на ул. Суворова  в районе жилых домов №№182,174 по        ул. Суворова с установлением красных линий.

–	организация новой улицы местного значения по ул .Ворошилова с выездом на ул. Пугачева в районе жилых домов №№162,164 по ул. Суворова. Ширина проезжей части реконструируемых, новых улиц местного значения и проектируемых проездов  будет составлять 6 м.

Пассажирские перевозки от проектируемой застройки предлагается осуществить существующими маршрутами общественного транспорта.

Проектом планировки предусматривается сохранение остановок общественного транспорта  на улицах Карпинского, Суворова, Коммунистическая.

Места постоянного хранения личного автомобильного транспорта нового жилого фонда предусматривается разместить в многоуровневых механизированных стоянках, в подземных стоянках. Общее количество машиномест составляет 1599.

Временное хранение автомобильного транспорта жителей проектируемой застройки предусматривается на внутридворовых территориях жилых домов и в проектируемых подземных стоянках. Общее количество машиномест составляет 609.

Кроме того, проектом предлагается размещение гостевых стоянок для существующего жилого фонда  в количестве  1972 машиномест.

Проектом предусмотрено 152 машиноместа для предприятий обслуживания, расположенных в новой застройке.

Из объектов инженерного обеспечения, требующих выделения земельных участков, в микрорайоне размещаются  трансформаторные подстанции.

Учитывая архитектурно-планировочные решения, природные условия и геоморфологическое строение территории, комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории включает:

- организацию рельефа;

- организацию поверхностного стока с территории проектирования.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям проезжих частей дорог и обеспечивает:

- организацию стока поверхностных вод  с территории проектируемой  застройки на проезжую часть и далее, по лоткам проезжих частей, проектными уклонами за пределы участка проектирования и в ливневую канализацию;

- удобное и безопасное движение транспорта и пешеходов путём придания проездам и тротуарам допустимых продольных и поперечных  уклонов.

При разработке проекта учтены вертикальные отметки существующих и ранее запроектированных покрытий, зданий, подземные и надземные коммуникации, а также гидрогеологические условия данной территории. Проектное решение вертикальной планировки выполнено в проектных отметках. Продольный уклон по проездам запроектирован от 0.5% до 10%. Поперечный уклон принят 2%.  Отвод поверхностных вод с территории квартала будет осуществляться методом вертикальной планировки на рельеф и частично по лоткам дорог в ливневую канализацию.

Для обеспечения водоснабжения и водоотведения предлагается на площадке строительства запроектировать следующие системы водопровода и канализации:

- система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;

- система хозяйственно-бытовой канализации;

- система дождевой канализации.

На площадке строительства запроектирована единая система водоснабжения для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Источником водоснабжения квартала в границах проектирования служат магистральные водопроводы по Дунаевскому проезду, ул. Суворова, ул. Ворошилова.

- водоснабжение жилых домов запроектировано от ведомственного водопровода Д=300 мм и путем строительства водопровода Д=200 мм от водопровода Д=600 мм по ул. Суворова, до площадки объекта капитального строительства и далее до водопровода Д=200 мм, расположенного в районе жилого дома №24 по ул. Карпинского.

Точки подключения к водоводам располагаются в северной части квартала и у его южной границы.

Для обеспечения наружного пожаротушения на внутриплощадочной сети водопровода устанавливаются пожарные гидранты с таким расчетом, чтобы каждое здание орошалось не менее, чем от двух гидрантов.

Система бытовой канализации предусматривается для отведения бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод в существующую городскую сеть канализации.

Водоотведение жилых домов запроектировано от самотечного канализационного коллектора Д=800 мм, а также запроектировано путем строительства канализационной сети Д=300 мм от площадки строительства до самотечного канализационного коллектора Д=400 мм по ул. Суворова, с переключением во вновь строящуюся канализационную сеть жилых домов №24,26,28,30,32,44а по ул. Карпинского и демонтажом канализационных сетей Д=200,250 мм, идущих по  ул. М. Бугровка.

Система дождевой канализации предусматривается для отведения поверхностных сточных вод с кровли зданий и прилегающей территории в существующую  сеть дождевой канализации.

Теплоснабжение намеченных объектов строительства предусмотрено от существующих  тепловых сетей, точка подключения принята в существующую тепломагистраль №13при условии включения в работу НС-8 и выполнения мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей. Проектом предполагается, что в проектируемых объектах будут располагаться ИТП с автоматическим регулированием параметров теплоносителя.

Для покрытия электрических нагрузок  предусматривается строительство пяти ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами необходимой мощности, которые запитываются на напряжении 6 кВ от ПС 110/6 «ЗиФ» кабельными линиями.

Газоснабжение жилых домов запроектировано от подземного газопровода низкого давления Д=219 мм и от подземного газопровода низкого давления Д=219 мм.

Точки подключения к газопроводам располагаются в северо-западной и западной части застройки.

2. Положения о размещении объектов капитального строительства

Новая жилая застройка проектируемой территории осуществляется по индивидуальным проектам этажностью 6,10,11,12,14,16,18  этажей. Первые этажи зданий используются под размещение объектов социально-бытового обслуживания.

Запроектирована подземная стоянка и многоуровневые наземные стоянки для хранения личных транспортных средств населения.

- Объем нового жилищного строительства определен (оценочно) в 42,510 тыс. кв. м. для площадки №1 и 59,35 тыс.кв.м. для площадки №2.

- Общая площадь жилого фонда проектируемой территории с учетом существующего жилого фонда (442,178тыс.кв.м.) составит 544,038 тыс.кв.м.

- Общая площадь встроено-пристроенных помещения общественного назначения составит 6,0 тыс.кв.м

- Проектная численность населения составит 27021 человека.

- Плотность жилого фонда составит 7896м2/га.

- Плотность населения составит 392,25 чел/га

- Коэффициент застройки составит 0,188.

- Коэффициент плотности застройки  составит 0,82.

3. Укрупнённые технико-экономические показатели

| N п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Современное состояние на 2013г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 | Территории Территория , всего в том числе застроенные территории, всего из них: -проектируемая жилая застройка -существующая жилая застройка -территории детских садов и школ -территории предприятий общественного назначения -территории гаражных кооперативов и гаражей Из общей площади проектируемого участка: площадь твёрдых покрытий ,в т.ч. Площадь озеленения общего пользования (в т.ч детские, спортивные площадки и площадь озеленения дет.садов) Площадь застройки в том числе новая застройка Коэффициент застройки Коэффициент плотности застройки | га м2 м2 | 68,887 60,069 47,519 6,261 4,967 1,322 6,805 115551,33 | 68,887 6,628 6,261 4,967 1,34 0,18 10,605 13,78 129374,89 13823,56 0.188 0.82 |
| 2. 2.1 2.2 2.3 | Население Численность населения всего , в том числе население нового жилого фонда. Плотность населения | чел чел./га | 21492 | 27021 5094 392,25 |
| 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 | Жилой фонд Общая площадь жилого фонда всего, в том числе: Общая площадь нового жилого фонда Этажность жилых зданий Количество квартир всего, в том числе нового жилого фонда Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья Плотность жилого фонда | м2 шт. шт м2/чел м2/га | 442178 2-14 7405 6187,17 | 544038 101860 6-18 9145 1740 20 7896 |
| 4. 4.1 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания Предприятия торговли и обслуживания: Общая площадь встроено-пристроенных помещений | м2 |  | 6000 |
| 5. 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 | Транспортная инфраструктура Протяженность улично-дорожной сети, в том числе новой Гаражи и стоянки: стоянки временного хранения индивидуального транспорта (гостевые стоянки), в том числе для нового строительства гаражи –стоянки с местами постоянного хранения транспорта При объектные стоянки | км м/мест | 9,551 2,2 | 11,761 2581 609 1252 152 |
| 6. 6.1 6.2 6.3 | Инженерное оборудование Водопотребление (max) Расход тепла Расчетная мощность | м3/сут/чел Гкал/ч кВт |  | 1929,97 8,6528 3823,41 |