Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газопровод среднего давления, расположенный от района ДС «Буртасы», принято на основании постановления администрации города Пензы от 22.09.2016 № 1619 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газопровод среднего давления, расположенный от района ДС «Буртасы» до района ул. Ленинский лесхоз», в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Пензенской городской Думы от 28 марта 2008 года № 916-44/4 «Об утверждении Генерального плана города Пензы», решением Пензенской городской Думы от 22 декабря 2009 года №229-13/5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Пензы», руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы.

По климатическому районированию территории РФ для строительства, участок изысканий относится к подрайону II-В (СП 131.13330.2012).

Площадка строительства линейного объекта «Газопровод среднего давления, расположенный от района ДС «Буртасы» до района ул. Ленинский лесхоз», находится в Центральном планировочном районе города.

Значительное удаление от морей обуславливает континентальность климата, с относительно холодной и продолжительной зимой и теплым, нередко жарким летом.

Основные климатические параметры следующие:

– средняя температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года + 25,30 С

– средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца – 10,30 С

– абсолютный максимум температуры наружного воздуха +390 С

– абсолютный минимум температуры наружного воздуха – 430 С

– количество осадков теплого периода года (апрель-октябрь) 378 мм

– количество осадков холодного периода года (ноябрь-март) 221 мм

– среднегодовая роза ветров, %:

С -9			Ю – 16		В – 8			З - 16

СВ – 11		ЮЗ – 21		ЮВ – 12		СЗ – 7

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, – 9 м/сек.

Средняя толщина снежного покрова 26-30 см. Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов 1,50 м.

Проектной документацией предусматривается строительство газопровода среднего давления до района улицы Ленинский лесхоз с точкой врезки в существующий газопровод среднего давления Д=225 мм, проложенный по          ул. Проспект Строителей в г. Пензе.

Начало трассы - существующий газопровод среднего давления Ø225 мм, проложенный по ул. Проспект Строителей в г. Пензе. Конец трассы – заглушка на границе земельного участка заявителя.

Работоспособность и безопасность эксплуатации газопровода поддерживается и сохраняется путем проведения технического обслуживания и ремонта в соответствии с эксплуатационной документацией, техническими регламентами, правилами безопасности, национальными стандартами и сводами правил, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, и другими нормативными правовыми документами.

Проектируемый газопровод не проходит по землям сельскохозяйственного назначения, не затрагивает земли водного и лесного фонда.  Линейный объект проходит через зоны с особыми условиями использования территорий:

– охранная зона ВЛ-110 кВ "Загородная I-II";

– охранная зона газопровода микрорайонов малоэтажной застройки

"Арбеково-5";

По трассе проектного газопровода объекты культурного наследия отсутствуют.

Основные технико-экономическая характеристика газопровода

| Наименование показателя | Величина |
| --- | --- |
| Общая протяженность трассы газопроводов среднего давления, км | 2.3 |
| Расход труб (среднее давление): |  |
| Труба ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 17.6 ∅110x10.0 по ГОСТ Р 50838-2009 с к=3.2, ПЭ 100 "ГАЗ" SDR 17.6 ∅63x3.6 ГОСТ Р 50838-09 К=4.0, м | 2300 |
| Лента полиэтиленовая сигнальная,м | 2300 |
| Количество объектов, подлежащих газификации, шт | 1 |

Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов минерального грунта на период строительства газопровода среднего давления предусматривается полоса отвода шириной 7м.