# Text boxes

ПАМЯТКА

руководителям организаций о мерах пожарной  безопасности при проведении Новогодних и Рождественских праздников

Новогодние праздники – пора проведения елок, утренников и всевозможных развлекательных мероприятий. Руководителям организаций при проведении Новогодних праздников во избежание несчастных случаев, связанных с пожарами, необходимо учесть следующие требования пожарной безопасности

При организации и проведении новогодних праздников:

Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющими на окнах решеток и расположенными не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями.
        Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались 	стен и 	потолка.      
       При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться 	в светлое время суток. 
     Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением Правил эксплуатации электроустановок 
       При использовании осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В.        Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:

Проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся. 
      Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару. Украшать елку целлулоидными игрушками, а также ватой и марлей, не пропитанными огнезащитными составами. 
      Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов. 
      Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывоопасные работы. 
      Использовать ставни на окнах для затемнения помещений. 
      Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья. 
     Полностью гасить свет в помещениях во время спектаклей и  представлений. 
     Допускать заполнения помещений людьми сверх установленной нормы. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.

В случае возникновения пожара в службу спасения можно позвонить:

по мобильному телефону  «112»;

по городской телефонной сети «01»

Управление по делам ГО и ЧС города Пензы